##### Membran Rückflussverhinderer
mit Flanschen nach (With flanges acc.) EN 1092 Teil 2
mit einer Baulänge nach EN 558 Teil 1 Reihe 48
erfüllt die Anforderungen nach EN12266; Leckrate B (ehem. DIN 3230 Teil 4) für Trinkwasser sowie PED 97/23/EU Art. 1 Abs. 3 ohne CE-Markierung, Prüfungen nach DIN 3230 Teil 3 –BA, -BN mit Leckrate 3
Aus Gusseisen mit Kugelgraphit
mit Membrane aus EPDM und Epoxidpulver Beschichtung gemäß DIN DVGW Arbeitsblatt W270 für Trinkwasser bis 60°C
Für alle Einbaulagen geeignet
Ohne mechanisch bewegten Teile, geräuscharm
DN300 PN10
PSA Hydro-Stop® oder gleichwertig